Obec Šurice, okr. Lučenec

Obecné zastupiteľstvo v Šuriciach, na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 26 ods. 3 zákona NR SR č. 7/2010  Z. z.  o ochrane pred povodňami,  v  y  d  á  v  a   pre   územie  obce  Šurice   toto

### V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

č.  4/2010

ktorým sa stanovuje

## Povodňový  plán  záchranných  prác  obce

Š U R I C E

Povodňový   plán   záchranných   prác   obce Šurice

Článok I.

Úvodné ustanovenia

§ 1

#### Vymedzenie základných pojmov

- Povodňou je

  - prechodné výrazné zvýšenie hladiny vodného toku, pri ktorom bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku už vylieva,

  - stav, pri ktorom je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok do recipienta a dochádza k zaplaveniu územia vnútornými vodami,

  - stav, pri ktorom z dôvodu odchodu ľadov, vzniku ľadových zátarás, ľadovej zápchy a iných prekážok v koryte vodného toku hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku už vylieva,

  - stav, pri ktorom z dôvodu extrémnej zrážkovej činnosti dochádza k zaplavovaniu územia, alebo

  - stav, pri ktorom z dôvodu poruchy alebo havárie vodnej stavby hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku, alebo sa voda z koryta vodného toku vylieva.

- Nebezpečenstvo povodne je situácia charakterizovaná najmä

  - dlhotrvajúcimi výdatnými atmosférickými zrážkami a ich rýchlym odtokom do vodných tokov,

  - varovnou meteorologickou predpoveďou extrémnych zrážok,

  - zvýšeným odtokom z topiaceho sa snehu a nebezpečným odchodom ľadov,

  - rýchlym vzostupom hladiny vodného toku s predpokladom dosiahnutia stupňov povodňovej aktivity,

  - vznikom mimoriadnej udalosti na vodnej stavbe.

- Povodňová situácia je stav, keď hrozí nebezpečenstvo vzniku povodne alebo povodeň už vznikla. Ide o stav charakterizovaný dosiahnutím jednotlivých stupňov povodňovej aktivity na vodných tokoch alebo na vodných stavbách. Za povodňovú situáciu sa považuje aj stav, pri ktorom je ohrozená alebo narušená stabilita a bezpečnosť vodnej stavby.

- Vnútorné vody sú vody, ktoré sa vyskytujú na území chránenom vodnými stavbami, najmä vody, ktoré nemôžu odtekať prirodzeným spôsobom pri zvýšenom stave vody v recipiente, alebo vody z intenzívnej zrážkovej činnosti na území bez možnosti odtoku prostredníctvom vodného toku.

- Záplavová čiara je priesečnica hladiny vody s terénom pri povodni.

- Zátopová čiara je priesečnica umelo vzdutej maximálnej vodnej hladiny s terénom.

- Zátopové územie  je územie ohraničené zátopovou čiarou.

- Chránené územie je územie, ktoré ochraňuje vodná stavba pred účinkami povodní.

- Vodozádržná plocha v povodí (ďalej len „mokraď“) je vymedzený priestor na zadržiavanie dažďovej vody zo spevnených plôch pre potreby transformácie povodňovej vlny.

- Zasakávací pás je rigol po vrstevnici zachytávajúci dažďovú vodu, určený na potreby transformácie povodňovej vlny.

- Svahová depresia  s periodickým zaplavením je plocha v povodí na zachytenie prívalových dažďových vôd pre potreby transformácie povodňovej vlny.

- Prehrádzka (drevená alebo kamenná) je objekt v údolnici, rigole i eróznej  ryhe na zachytávanie sedimentov počas splachov dažďových vôd z jednotlivých častí povodí.

- Odchod ľadov je proces, pri ktorom dochádza k pohybu a k odplaveniu rozpadajúcich sa alebo rozrušených ľadových krýh.

- Ľadová zápcha je nahromadenie ľadovej kaše alebo ľadovej triešte v koryte vodného toku, ktoré spôsobuje zmenšenie prietočného profilu vodného toku.

- Ľadová zátarasa je miestne nahromadenie ľadových krýh z ľadovej pokrývky v koryte vodného toku pri odchode ľadov.

- Suchá nádrž (ďalej len „polder“) je vymedzený priestor určený na zaplavenie vodou pre potreby transformácie povodňovej vlny.

Článok II.

Opatrenia na ochranu pred povodňami

§ 2

Povodňový plán záchranných prác obce

- Povodňové plány obsahujú podrobné určenia úloh a povinností povodňových orgánov, fyzických osôb a právnických osôb pri opatreniach na ochranu pred povodňami.

- Povodňové plány sa delia na:

  - plány zabezpečovacích prác, ktoré vypracúvajú správcovia vodných tokov a správcovia (vlastníci, užívatelia) vodných stavieb.

  - Povodňové plány záchranných prác, ktoré vypracúvajú krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru a obce. Povodňové plány sú povinné vypracovať aj právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou.

- Povodňový plán záchranných prác obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Povodňové plány sú dlhodobé, preto ich treba každoročne aktualizovať o tie skutočnosti, ktoré sú nové, pozmenené alebo vylúčené. Upravený povodňový plán musí prejsť opätovným schvaľovacím procesom.

- Povodňový plán záchranných prác vypracúva obec v nadväznosti na povodňové plány zabezpečovacích prác správcu vodného toku (§5 ods. 4 zákona č. 666/2004 Z.z.) a obsahuje:

- plán zvolania obecnej povodňovej komisie, technický štáb povodňovej komisie obce,

- zoznam obvodnej povodňovej komisie

- štatút obecnej povodňovej komisie,

- zabezpečenie hlásnej a varovnej služby,

- vodné stavy na vodomerných staniciach alebo vodných nádržiach, podľa ktorých sa v obci vyhlasujú stupne povodňovej aktivity,

- spojenie so správcom vodných tokov,

- zoznam obytných domov,

- zoznam budov občianskeho vybavenia,

- zoznam hospodárskych budov a iných objektov, ktoré môžu byť postihnuté záplavami,

- zoznam obyvateľov, ktorých bude potrebné evakuovať v prípade povodne,

- počty domácich a hospodárskych zvierat, ktoré pred povodňou bude potrebné presunúť,

- určenie postupnosti evakuácie, určenie trás evakuácie,

- určenie miesta náhradného ubytovania,

- určenie umiestnenia hospodárskych zvierat a materiálu,

- menovitý zoznam pracovných síl určených na výkon záchranných prác,

- zoznam členov obecných hasičských zborov

- ďalších zložiek zapojených do opatrení na ochranu pred povodňami,

- zoznam vybavenia obecného hasičského zboru,

- zoznam dopravných prostriedkov a špeciálnych mechanizmov potrebných na výkon opatrení na ochranu pred povodňami,

- zoznam dezinfekčných látok na vykonanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

- prehľad o skladoch jedov a škodlivín v dosahu záplavovej vody,

- organizácia ochrany pred povodňami a právne predpisy,

- situácia predpokladaných záchranných prác v obci vypracovaná na vrstevnicovej mape 1 : 10 000, prípadne 1 : 5 000,

- povodňové plány záchranných prác právnickej a fyzickej podnikajúcej osoby,

- povodňový denník povodňovej komisie obce.

§ 3

Plán zvolania obecnej povodňovej komisie a štatút komisie

- Komisiu zvoláva starosta obce a v čase jeho neprítomnosti zástupca starostu. Môže tak vykonať cestou telekomunikačného spojenia alebo inou formou podľa daných možností a situácie. Plán zvolania je uvedený v prílohe č. 1.1.

§ 4

Zabezpečenie hlásnej a varovnej služby

- Stupne povodňovej aktivity charakterizujú mieru nebezpečenstva povodne viazané na stanovené vodné stavy na Čamovskom v obci.

  - I. stupeň 	– stav bdelosti

  - II. stupeň 	- stav pohotovosti

  - III. stupeň	- stav ohrozenia

- Stav pohotovosti a stav ohrozenia vyhlasuje na návrh správcu vodného toku, alebo z vlastného podnetu starosta obce pre územie obce. Jednotlivé stupne povodňovej aktivity sú rozpracované v prílohe č. 2.2.

- Hlásna a varovná povodňová služba varuje obyvateľstvo pred nebezpečenstvom možného vzniku povodne a túto službu zabezpečujú obce v rozsahu a spôsobom, ktorý pre varovanie obyvateľstva a vyrozumenia osôb pri vzniku mimoriadnej udalosti ustanovuje osobitný predpis (§ 3 zákona č. 42/1994 Z.z.).

- V rámci hlásnej a varovnej povodňovej služby poskytujú informácie:

- správca vodného toku:

- príslušnému krajskému úradu, obvodnému úradu, mestu a obci,

- svojmu nadriadenému rezortnému orgánu (Ministerstvu pôdohospodárstva SR),

- Slovenskému hydrometeorologickému ústavu,

  - miestna štátna správa a samospráva:

- povodňovému orgánu vyššieho stupňa (obec-obvodný úrad, obvodný úrad-krajský úrad, krajský úrad-ministerstvo),

- správcovi vodného toku,

- právnickým osobám, aby bolo možné vykonať potrebné opatrenia súvisiace s ochranou pred povodňou,

- ďalším orgánom a právnickým osobám za účelom zabezpečenie nepretržitej činnosti, ktorú zabezpečujú a v prípade povodne je táto činnosť nevyhnutná.

§ 5

Hliadková služba

- Hliadková služba sleduje vývoj povodňovej situácie a zisťuje údaje potrebné na výkon hlásnej a varovnej povodňovej služby a na riadenie a koordináciu opatrení na ochranu pred povodňami.

- Hliadkovú službu zriaďujú v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne správcovia vodných tokov, správcovia (vlastníci, užívatelia) vodohospodárskych diel a iných objektov na vodných tokoch a pri nich v dosahu ohrozenia, obce a mestá podľa povodňových plánov.

- Hliadkovú službu vykonávajú vždy dvaja členovia, ktorí dohliadajú na im vyznačené povodňové úseky. Úlohou hliadok je sledovať výšku vodnej hladiny, stav ochrannej hrádze, zisťovať priesaky, vyvieranie vody a iné negatívne javy a hlásiť zistenú situáciu tomu orgánu, ktorý ich poveril vykonávaním hliadkovej služby. Pri výkone služby člen hliadky nosí pásku na rukáve s označením „Povodňová služba“, čo mu dáva právomoc verejného činiteľa.

Článok III.

Úlohy obce, fyzických osôb a právnických osôb  pri ochrane pred povodňami

§ 6

Úlohy obce pri ochrane pred povodňami

- Obec vo svojom územnom obvode vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami:

- spracúva a zostavuje povodňový plán záchranných prác obce a predkladá ho na schválenie okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru,

- zabezpečuje v rámci svojich možností pracovné sily a vecné prostriedky na ochranu pred povodňami a vyhotovuje ich súpis; zabezpečuje riadne uskladnenie a udržiavanie vecných prostriedkov,

- zabezpečuje v rámci svojich možností vybavenie obecného hasičského zboru potrebnými prostriedkami a výstrojom na výkon povodňových záchranných prác,

- dohliada, aby vlastníci správcovia a užívatelia vodných stavieb a iných objektov na území obce, ktoré môžu byť ohrozené povodňou, vykonali opatrenia na ochranu pred povodňami podľa povodňových plánov,

- organizuje a zabezpečuje na podnet správcu vodného toku hlásnu a varovnú povodňovú službu, varuje občanov v obci pred nebezpečenstvom povodne, najmä miestnym rozhlasom alebo inými zvukovými signálmi, upozorňuje naň susedné nižšie ležiace obce a nebezpečenstvo povodne bezodkladne ohlási obvodnému úradu a správcom vodných tokov,

- vykonáva hliadkovú službu na svojom území, ak ju nie je schopná samostatne vykonávať, spolupracuje so správcom vodného toku a Hasičským a záchranným zborom pri jej organizácii,

- vyhlasuje a odvoláva stav pohotovosti a stav ohrozenia na území obce,

- vyžaduje pomoc Hasičského a záchranného zboru a ďalších záchranných zložiek,

- organizuje a riadi v súčinnosti s obvodným úradom životného prostredia a Hasičským a záchranným zborom vykonávanie povodňových  záchranných prác v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne v územnom obvode obce,

- ukladá povinnosť právnickej osobe, fyzickej osobe - podnikateľovi alebo fyzickej osobe poskytnúť vecné plnenie podľa § 38 ods. 1 písm. a) a b) zákona na zvládnutie úloh pri ochrane pred povodňami,

- zabezpečuje v súčinnosti s obvodným úradom životného prostredia a Hasičským a záchranným zborom evakuáciu obyvateľstva postihnutého povodňou a zabezpečuje dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, ochranu majetku, návrat evakuovaného obyvateľstva, ako aj nevyhnutnú hygienickú a zdravotnú starostlivosť,

- zabezpečuje v súčinnosti s obvodným úradom životného prostredia a Hasičským a záchranným zborom ubytovanie a stravovanie osôb, ktoré sa zúčastňujú povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác,

- poskytuje v rámci svojich možností pomoc správcom vodných tokov, vlastníkom, správcom alebo užívateľom vodných stavieb a iných objektov na vodných tokoch, ak je ich bezpečnosť ohrozená povodňou a ak o to požiadajú z dôvodu nedostatku vlastných síl a prostriedkov,

- poskytuje v rámci svojich možností pomoc susedným obciam pri výkone povodňových záchranných prác v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne, ak im na tieto práce nestačia vlastné sily a prostriedky,

- poskytuje v rámci svojich možností pomoc správcovi vodného toku pri výkone preventívnych technických opatrení zameraných na zlepšenie odtokových pomerov  v obci, najmä pri odstraňovaní prekážok na vodných tokoch a v ich blízkosti a pri uvoľňovaní zápch a zátarás na vodných tokoch,

- zúčastňuje sa povodňových prehliadok na vodných tokoch pretekajúcich cez územie obce,

- informuje bezodkladne obvodnú povodňovú komisiu o vzniku povodňovej situácie,

- zriaďuje na plnenie úloh na úseku ochrany pred povodňami povodňovú komisiu obce,

- prejednáva priestupky na úseku ochrany pred povodňami uvedené v § 43 ods. 1 zákona,

- vyhodnocuje následky spôsobené povodňami, opatrenia vykonané na ochranu pred povodňami, náklady vynaložené na výkon záchranných prác a predkladá súhrnnú správu o následkoch povodní, spôsobených škodách a o nákladoch na výkon záchranných prác obvodnému úradu životného prostredia.

§ 7

Úlohy fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane pred povodňami

- Na zabezpečenie ochrany pred povodňami sú právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a fyzické osoby  povinné riadiť sa príkazmi orgánov štátnej správy ochrany pred povodňami, najmä

  - umožniť vstup orgánom štátnej správy ochrany pred povodňami alebo nimi povereným osobám na nehnuteľnosti, ku ktorým majú vlastnícke právo, právo správy, sú ich oprávnenými držiteľmi alebo k nim majú iné užívacie právo,

  - poskytnúť osobnú pomoc a vecné prostriedky na ochranu života, zdravia a majetku pred povodňami,

  - konať tak, aby svojou činnosťou nepoškodzovali vodné toky, vodné stavby a inak nezhoršovali odtokové pomery.

§ 8

Náklady spojené s ochranou pred povodňami

- Náklady na opatrenia podľa odseku 1 písm. a) zákona uhrádzajú orgány štátnej správy ochrany pred povodňami, právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a správcovia vodných tokov.

- Náklady, ktoré vznikli pri vykonávaní povodňových zabezpečovacích prác počas stavu pohotovosti a stavu ohrozenia a pri vykonávaní povodňových záchranných prác počas stavu ohrozenia, okrem nákladov podľa odseku 5 zákona, sa uhrádzajú z na to vytvorenej rezervy štátneho rozpočtu.

- Opatrenia na ochranu majetku nachádzajúceho sa v inundačnom území, ktorý majú právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia a fyzické osoby vo svojom vlastníctve, správe alebo v užívaní, vykonávajú na vlastné náklady s výnimkou správcu vodohospodársky významných vodných tokov a správcov drobných vodných tokov.

- Náklady vynaložené na zabezpečovacie práce vyhodnocuje ministerstvo. Náklady vynaložené na výkon záchranných prác vyhodnocuje ministerstvo vnútra.

Článok IV.

Povodňové orgány obce

§ 9

Povodňová komisia obce

- Obec zriaďuje na plnenie úloh pri ochrane pred povodňami „Povodňovú komisiu obce“ (ďalej len PKO).

- Povodňová komisia obce v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne :

  - riadi, koordinuje a kontroluje ochranu pred povodňami na území obce,

  - vydáva príkazy na vykonanie opatrení potrebných na zabezpečenie ochrany pred povodňami,

  - spracúva správy o povodňovej situácii na území obce a predkladá ich obvodnému úradu,

  - vedie v povodňovom denníku chronologické záznamy o svojej činnosti; v časovom slede zaznamenáva priebeh a následky povodne, vykonávané opatrenia, vydávané príkazy, požiadavky o poskytnutie pomoci a spôsoby ich riešenia.

- Povodňová komisia obce je podriadená obvodnej povodňovej komisii.

- Predsedom povodňovej komisie obce je starosta obce, ktorý vymenúva jej členov zodpovedajúcich za výkon záchranných prác v obci. Podpredsedom je zástupca starostu obce, tajomníkom zamestnanec obecného úradu, vedúcim technického štábu je veliteľ dobrovoľného hasičského zboru a členmi sú občania a menovaní zástupcovia právnických osôb so sídlom na území obce.

- Predseda povodňovej komisie obce schvaľuje štatút povodňovej komisie obce, ktorý vymedzuje úlohy členov povodňovej komisie obce. Štatút povodňovej komisie je rozpracovaný v prílohe č.1.3.

Článok V.

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 11

Spoločné a záverečné ustanovenia

- Tento  „Povodňový plán záchranných prác obce“ nemení rozsah a účinnosť zákona o ochrane pred povodňami, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na úseku ochrany pred povodňami.

- Orgány obce, fyzické osoby a právnické osoby, ktoré majú sídlo (trvalé alebo prechodné bydlisko) na území obce úzko spolupracujú s orgánmi štátnej správy a orgánmi obce pri plnení úloh na úseku  ochrany pred požiarmi vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohto všeobecne záväzného nariadenia obce.

- V prípade, že fyzické osoby a právnické osoby nebudú dodržiavať ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia, obec vyvodí voči jeho porušovateľom sankcie v súlade s platnou právnou úpravou.

- Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

- Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo svojim uznesením dňa  10.12.2010.

V Šuriciach dňa,  11 11. 2010

...............................

starosta   obce

Príloha  VZN   č ... .:     Metodika  činnosti starostu obce pri vzniku mimoriadnej udalosti,     1/1

M E T O D I K A   Č I N N O S T I

starostu obce pri vzniku mimoriadnej udalosti

Z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva sa pod pojmom mimoriadna udalosť rozumie živelná pohroma, havária alebo katastrofa pričom:

a/ živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiadúcemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo majetok občanov,

b/ havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo majetok občanov,

c/ katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie.

Negatívne javy vznikajúce pri mimoriadnych udalostiach /MU/ majú vplyv na celkový chod života spoločnosti postihnutej MU, neraz i s následkami na zdraví a životoch občanov. Pri likvidácii MU z pohľadu minimalizácie jej následkov je jedným z rozhodujúcich faktorov i organizované riadenie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác /ZLLP/.

Ú L O H A - O P A T R E N I E

1. Vznik mimoriadnej udalosti okamžite hlásiť na OÚ odbor civilnej ochrany obyvateľstva a obrany a na okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.

2. V súlade so zákonom NR SR č.42/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov  o civilnej ochrane obyvateľstva  - § 15 vyhlásiť mimoriadnu situáciu.

3. Informovať obyvateľstvo o situácii miestnym rozhlasom, vydať pokyny k správaniu sa obyvateľstva na ohrozenom území.

4. Zabrániť vstupu do priestoru MU nepovolaným osobám - uzatvoriť priestor MU až do príchodu profesionálnych jednotiek.

5. Zvolať miestnu havarijnú komisiu a rozvinúť jej činnosť.

6. Zaviesť stálu službu pre prenos informácii, údaje pre spojenie nahlásiť na OÚ odbor civilnej ochrany obyvateľstva a obrany.

7. Vykonať prieskum miesta MU, snažiť sa získať základné údaje pre stanovenie ďalšieho postupu likvidácie MU a režimu života občanov.

8. Posúdiť rozsah MU, možnosť jej ďalšieho vývoja.

9. Vykonať úkony pre zabezpečenie bezpečnosti práce pre výkon záchranných, lokalizačných a likvidačných prác. /odpojenie elektrického prúdu, plynu, vody a pod./

10. V prípade potreby organizovať evakuáciu ohrozeného obyvateľstva z priestoru ohrozeného následkami MU.

11. Priebežne hodnotiť vzniknutú situáciu, prijímať opatrenia a vydávať príkazy starostu obce na výkon ZLLP.

12. Prehodnotiť personálne, odborné a technické možnosti obce likvidovať následky MU vlastnými silami a prostriedkami.

13. Ak obec nie je schopná riešiť následky MU vlastnými silami a prostriedkami, žiadať pomoc zo strany Okresnej havarijnej komisie.

14. Viesť denník správ a hlásení a písomne vydávať dokumenty pre riadenie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác.

15. Organizovať vlastné sily a prostriedky a vykonávať ZLLP v priestore MU.

16. Zúčastňovať sa na zasadnutiach Okresnej havarijnej komisie, poskytovať informácie a plniť úlohy vyplývajúce z jej uznesení.

17. Poskytnúť pracovné priestory pre činnosť riadiacich orgánov Komplexného záchranného systému ak bude obec požiadaná.

18. V prípade potreby zabezpečiť náhradné ubytovanie a núdzové stravovanie pre osoby postihnuté MU.

19. V prípade možnosti a potreby zabezpečiť stravovanie jednotiek nasadených na záchranné, lokalizačné a likvidačné práce.

20. Sledovať a viesť prehľad o počtoch jednotiek, osôb, techniky nasadených na výkon ZLLP.

21. Podávať správy a hlásenia na Okresnú havarijnú komisiu. /mimoriadne ihneď, súhrnné o

06.00 a 18.00 hodine/

22. Po vykonaní ZLLP vytvoriť komisiu alebo sa zúčastniť na jednaniach OHK s úlohou:

- riešenia náhrad škôd,

- úhrad za výkon ZLLP,

- evidencie a uloženia spracovaných dokumentov riadenia,

- zabezpečenia zdravotného stavu osôb zúčastňujúcich sa na ZLLP,

- spracovanie záverečnej správy o následkoch MU, organizovaní, riadení a vykonávaní ZLLP

počas mimoriadnej situácie.

23. Odvolať mimoriadnu situáciu - po skončení ZLLP.

Š T A T Ú T

POVODŇOVEJ  KOMISIE  OBCE

ŠURICE

Čl.1

Postavenie povodňovej komisie

Povodňovú komisiu v obci Šurice (ďalej len „komisia“) zriaďuje starosta obce. Územná pôsobnosť komisie je zhodná s katastrálnym územím obce Šurice

Čl.2

Hlavné úlohy komisie

- Povodňová komisia obce  v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne:

    - riadi, koordinuje a kontroluje ochranu pred povodňami  na území obce,

    - vydáva príkazy na vykonanie opatrení potrebných na zabezpečenie ochrany pred povodňami; tieto príkazy nie sú rozhodnutiami podľa osobitného predpisu2),

    - spracúva správy o povodňovej situácii na  území obce a predkladá ich obvodnému úradu,

    - vedie v povodňovom denníku chronologické záznamy o svojej činnosti; v časovom slede zaznamenáva priebeh a následky povodne, vykonávané opatrenia, vydávané príkazy, požiadavky o poskytnutie pomoci  a spôsoby ich riešenia; povodňový denník je uložený na Obecnom úrade  v Šuriciach.

    - organizuje a riadi v súčinnosti s obvodným úradom životného prostredia a Hasičským a záchranným zborom vykonávanie povodňových záchranných  prác v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne v územnom obvode obce,

    - zabezpečuje v súčinnosti s obvodným úradom životného prostredia a Hasičským a záchranným zborom evakuáciu obyvateľstva postihnutého povodňou a zabezpečuje dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, ochranu majetku, návrat evakuovaného obyvateľstva,

    - zabezpečuje v súčinnosti s obvodným úradom životného prostredia a Hasičským a záchranným zborom nevyhnutnú  hygienickú a zdravotnú starostlivosť,

    - zabezpečuje v súčinnosti s obvodným úradom životného prostredia a Hasičským a záchranným zborom ubytovanie a stravovanie osôb, ktoré sa zúčastňujú povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác,

    - poskytuje v rámci svojich možností pomoc správcom vodných tokov, vlastníkom, správcom alebo užívateľom vodných stavieb a iných objektov na vodných tokoch , ak je ich bezpečnosť ohrozená povodňou  a ak o to požiadajú z dôvodu nedostatku vlastných síl a prostriedkov,

    - poskytuje v rámci svojich možností pomoc susedným obciam pri výkone povodňových záchranných prácach v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne, ak im na tieto práce nestačia vlastné sily a prostriedky,

    - vyžaduje pomoc Hasičského a záchranného zboru, Policajného zboru a ďalších záchranných zložiek,

1  § 22 ods. 1  zákona č. 666/2004  Z.z. o ochrane pred povodňami

2  zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Čl.3

Zloženie komisie

(1) Komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu a z ďalších členov.

(2) Predsedom komisie je starosta obce a podpredsedom komisie je poslanec OZ v Šuriciach.

(3) Ďalšími členmi komisie sú:

- poslanci OZ v Šuriciach

- zamestnanec  OcÚ v Šuriciach

(4) Za členov komisie je možné ustanoviť aj občanov obce Šurice podľa potreby.

Čl.4

Rokovanie komisie

(1)  Komisia vykonáva  svoju činnosť na zasadnutiach,  ktoré zvoláva  starosta obce podľa potreby a povahy povodňovej situácie, najmenej však raz za rok.

(2) Program rokovania určuje predseda komisie. Komisia rokuje aj o úlohách, vyplývajúcich zo schválených  povodňových  plánov a kontroluje, ako sa zabezpečujú.

(3) Zasadnutia komisie sú neverejné.

(4) So súhlasom predsedu komisie možno na zasadnutia komisie prizvať ďalšie osoby, ktorých účasť je pri rokovaní komisie potrebná.

(5) Rokovanie komisie vedie jej  predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie.

(6) Komisia je spôsobilá  uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

(7) O priebehu rokovania a uzneseniach komisie vyhotovuje pracovník OcÚ v ............... záznam,   ktorý zasiela všetkým členom komisie. Člen komisie, ktorého stanovisko sa neprijalo, je oprávnený žiadať, aby sa to uviedlo v zázname.

(9) V čase medzi zasadnutiami komisie, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, môže rozhodnúť o vykonaní neodkladných opatrení predseda komisie; tieto opatrenia musia byť schválené na najbližšom zasadnutí komisie.

Čl. 5

Predseda komisie

(1) Predseda komisie:

- riadi prácu komisie a zodpovedá Obvodnej povodňovej komisii v Lučenci,

- informuje bezodkladne obvodnú povodňovú komisiu o vývoji povodňovej situácie a o opatreniach,  vykonaných na zamedzenie povodne a zmiernenie jej následkov,

- vydáva úradné správy a informácie o vývoji povodňovej situácie a o opatreniach, urobených na ochranu pred povodňami,

- kontroluje plnenie uznesení komisie,

- vymenúva a odvoláva podpredsedu komisie a ďalších členov komisie,

- vydáva príkazy na vykonanie opatrení, potrebných na zabezpečenie ochrany pred povodňami,

- zúčastňuje sa povodňových prehliadok na vodných tokoch Čamovský potok, ktorý preteká cez územie obce,

- vyhodnocuje následky spôsobené povodňami, opatrenia vykonané na ochranu pre povodňami, náklady vynaložené na výkon záchranných prác a predkladá súhrnnú správu  o následkoch povodní, spôsobených škodách a o nákladoch na výkon záchranných prác obvodnému úradu životného prostredia.

(2) Predsedu komisie v jeho neprítomnosti zastupuje v plnom rozsahu podpredseda komisie.

Čl.6

Zabezpečenie činnosti komisie

(1) Organizačné a administratívne práce, spojené s činnosťou komisie, najmä prípravu podkladov na rokovanie komisie, vykonáva pracovník OcÚ v Šuriciach v spolupráci s ostatnými členmi komisie.

(2) Výdavky, spojené s činnosťou komisie, sa uhrádzajú z rozpočtu obce.

(3) Cestovné výdavky členov komisie sa uhrádzajú z rozpočtu obce.

Čl.7

Spolupráca ostatných orgánov s komisiou

- Ostatné orgány a organizácie spolupracujú s komisiou a pomáhajú jej pri zabezpečovaní ochrany pred povodňami.

## Čl.8

Účinnosť

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom  10.12.2010

Príloha č: 2/1

# HLÁSNÁ A VAROVNÁ SLUŽBA

Hlásna a varovná povodňová služba obce varuje obyvateľstvo pred nebezpečenstvom v mieste vzniku, alebo možného vzniku povodne, v mieste nebezpečenstva povodne a v miestach nižšie ležiacich na vodnom toku a upozorňuje orgány štátnej správy ochrany pred povodňami a dotknuté právnické osoby na vývoj povodňovej situácie a odovzdáva im hlásenie potrebné na jej hodnotenie a pokyny na riadenie opatrení na ochranu pred povodňami.

Obec odosiela varovnú povodňovú správu ak:

- došlo k vybreženiu vôd z koryta vodného toku na území obce, alebo ak je zjavná takáto hrozba

- hladina vody na vodnom toku Čamovský potok dosiahne  výšku, ktorú obec, správca vodnej stavby, alebo investor inej stavby na vodnom toku označí za vznik povodňovej situácie

- ide o mimoriadne úkazy pri odchode ľadov, pri vzniku ľadových zátarás, pri upchatí mostných otvorov a priepustov, prietrži mračien, lokálnych búrkach, topení snehu a pod.

Varovná povodňová správa obsahuje:

- vymedzenie povodňou ohrozeného alebo zasiahnutého územia obce

- názov vodného toku

- hydrologickú situáciu na vodnom toku (vodomernej stanici)

- údaje o pohybe hladín vodného toku, najmä o vzostupe, poklese bez zmeny a kulminácii

- informáciu o aktuálnom počasí

- opis situácie na ohrozenom, alebo povodňou postihnutom území

Varovnú povodňovú správu obec odošle na obvodný úrad životného prostredia a okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru. Ak nemožno nadviazať komunikačné spojenie s príjemcami správy možno varovnú povodňovú správu podať na linkách tiesňového volania 112, 150 alebo 158.

Varovanie obyvateľstva obec zabezpečuje :

- varovnými signálmi

a) "VŠEOBECNÉ  OHROZENIE" -  dvojminútovým kolísavým  tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,

- "OHROZENIE  VODOU"  -  šesťminútovým  stálym  tónom  sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.

Koniec   ohrozenia   alebo   koniec   pôsobenia  následkov mimoriadnej  udalosti  sa  vyhlasuje  signálom  "KONIEC OHROZENIA" - dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania. Varovné  signály a  signál "KONIEC  OHROZENIA" sa následne dopĺňajú   hovorenou    informáciou   prostredníctvom   hromadných informačných prostriedkov.

- ďalší spôsob varovania obyvateľstva

osobne, poverenými  osobami

- spôsob vyrozumenia právnických a podnikajúcich fyzických osôb

telefonicky

Slovenský hydrometeorologický ústav na požiadanie obci poskytne údaje o hydrometeorologickej situácii na tel: (02) 54774 331, 54771 192, 59415 497 
fax: (02) 54776 562 , e-mail: hips@shmu.sk prípadne na internetovej adrese www.shmu.sk

Príloha č. 2/2

VODNÉ STAVY

Na vodomerných staniciach alebo vodných nádržiach, podľa ktorých sa v obci vyhlasujú stupne povodňovej aktivity

| STAV BDELOSTI |
| --- |
| Nastáva | pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a pri stúpajúcej tendencii hladiny vody na vodnom toku, spravidla je to stav, keď voda vystúpi z koryta vodného toku a dosiahne pätu hrádze; na neohrádzovaných vodných tokoch, ak hladina stúpa a blíži sa k brehovej čiare očakávaním zvýšeného odtoku z topiaceho sa snehu podľa meteorologických predpovedí pri výskyte vnútorných vôd, ak je hladina vody v priľahlých vodných tokoch vyššia ako hladina vnútorných vôd |
| Pre obec | V obci sa nenachádza vodomerná stanica, z uvedeného dôvodu sa nedá uviesť vodný stav na Čamovskom potoku, stav bdelosti sa určí len na základe vizuálnych pozorovaní a nastáva pri zvýšení hladiny po jej brehovú čiaru. |
| Zaniká | pri poklese hladiny vodného toku pod úroveň stanovenú povodňovým plánom a ak má hladina vody klesajúcu tendenciu na neohrádzovaných vodných tokoch, ak voda klesne pod brehovú čiaru pri výskyte vnútorných vôd, ak je hladina vody v priľahlých vodných tokoch nižšia ako hladina vnútorných vôd a vnútorné vody možno odvádzať samospádom |
| STAV POHOTOVOSTI |
| sa vyhlasuje | pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a pri stúpajúcej tendencii hladiny vody na vodnom toku; na neohrádzovaných vodných tokoch, ak hladina vody v koryte dosiahne brehovú čiaru a má stúpajúcu tendenciu, na začiatku topenia snehu, ak podľa predpovednej povodňovej služby možno očakávať rýchle stúpanie hladín vodných tokov, alebo pri očakávanom odchode ľadov pri výskyte vnútorných vôd, ak sa intenzívnym prečerpávaním vody dodrží maximálna hladina vnútorných vôd určená manipulačným poriadkom vodnej stavby |
| Pre obec | V obci sa nenachádza vodomerná stanica, z uvedeného dôvodu sa nedá uviesť vodný stav ............................... potoka, stav bdelosti sa určí len na základe vizuálnych pozorovaní a nastáva pri zvýšení hladiny po jej brehovú čiaru a má stúpajúcu tendenciu, t.zn. že sa začína vylievať z koryta.. |
| STAV OHROZENIA |
| sa vyhlasuje | pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne; pri nižšom vodnom stave, ak na ohrádzovanom vodnom toku trvá stav pohotovosti 20 dní alebo ak začne premokať hrádza, prípadne nastanú iné neočakávané okolnosti, ktoré môžu spôsobiť škody; na neohrádzovanom vodnom toku, ak voda vystúpi z koryta vodného toku a môže spôsobiť škody odchode ľadov, ak je priame nebezpečenstvo tvorby ľadových zátaras, alebo ak sa zátarasy začali tvoriť výskyte vnútorných vôd, ak pri plnom využití kapacity čerpacej stanice a pri jej nepretržitej prevádzke voda stúpa nad maximálnu hladinu určenú manipulačným poriadkom vodnej stavby prívalových vodách spôsobených extrémnou zrážkovou činnosťou a pri očakávanom postupe povodňovej vlny záplave územia pod vodnou stavbou, ktorú spôsobila porucha alebo havária zariadení vodnej stavby. |
| Pre obec | V obci sa nenachádza vodomerná stanica, z uvedeného dôvodu sa nedá uviesť vodný stav Čamovského. potoka, stav bdelosti sa určí len na základe vizuálnych pozorovaní a nastáva pri zvýšení hladiny po jej brehovú čiaru a má stúpajúcu tendenciu, t.zn. že sa začína vylievať z koryta a zaplavuje priľahlé územie v okolí koryta. |

| STAV POHOTOVOSTI A STAV OHROZENIA |
| --- |
| sa odvoláva | ak vodný stav vo vodnom toku klesne pod hladinu určenú v povodňovom pláne ak pominú skutočnosti, na základe ktorých sa vyhlásil stav pohotovosti alebo stav ohrozenia ak sa vykonali nevyhnutné technické opatrenia na zamedzenie vzniku ďalších povodňových škôd |
|  | STAV POHOTOVOSTI STAV OHROZENIA vyhlasuje a odvoláva na návrh správcu vodného toku, alebo z vlastného podnetu starosta obce pre územie obce prednosta obvodného úradu životného prostredia pre územie viacerých obcí a pre územie obvodu prednosta krajského úradu životného prostredia na vodných tokoch, ktoré pretekajú dvoma, alebo viacerými územnými obvodmi kraja, ak ich predtým nevyhlásili prednostovia obvodných úradov životného prostredia minister životného prostredia SR na hraničných úsekoch vodných tokov, ak tým nepoveril iný orgán štátnej správy ochrany pred povodňami |

Príloha č. 2/3

SPOJENIE SO SPRÁVCOM VODNÝCH TOKOV

V prípade povodne sídlo správcu vodného toku je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Lučenec, spojenie je zabezpečené telefonicky č. t.  4326295 mobil  0903 740039.

Spojenie s hlásateľmi vodných stavov 	č.t. 4326295